# Электролиз

1. НА КАТОДЕ ОБЫЧНО ПРОТЕКАЮТ ПРОЦЕССЫ

1) окисления                    2) восстановления           3) диссоциации электролитов на ионы

Ответ 2

2. ПРИ ПОЛНОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ РАСТВОРА НИТРАТА СЕРЕБРА С НИКЕЛЕВЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ ПОЛУЧИТСЯ РАСТВОР, СОДЕРЖАЩИЙ

1) Ni(NO3)2              2) Ni(OH)2          3) HNO3

Ответ 1

3. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ВОДНОГО РАСТВОРА CaCl2 СРЕДА У КАТОДА

1) кислая               2) щелочная           3) нейтральная

Ответ 2

4.  ЭЛЕКТРОЛИЗ – ЭТО

1) окислительно-восстановительные процессы, протекающие в растворах и расплавах электролитов во время прохождения электрического тока

2) окислительно-восстановительные реакции, проходящие в растворах между ионами

3) реакции молекул растворенных веществ с молекулами воды

Ответ 1

5. В ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ ЭЛЕМЕНТЕ, СОСТОЯЩЕМ ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ПЛАСТИНЫ, ПОГРУЖЕННОЙ В РАСТВОР FeSO4, И МЕДНОЙ ПЛАСТИНЫ, ОПУЩЕННОЙ В РАСТВОР CuSO4, СОЕДИНЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МОСТИКОМ, ИЗ НАСЫЩЕННОГО РАСТВОРА KCl, ПРОТЕКАЕТ СЛЕДУЮЩАЯ РЕАКЦИЯ

1) Fe0+Cu2+=Fe2++Cu0      2) Cu0+Fe2+=Cu2++Fe0   3) Cu2++2Cl-=Cu0+Cl2

Ответ 1

6. МАГНИЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ ПОЛУЧАЮТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ

1) морской воды, содержащей Mg2+                 3) расплава MgCl2

2) раствора MgCl2

Ответ 3

7. РАСТВОР СОЛИ, ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРА КОТОРОЙ ПРИВОДИТ К ОКИСЛЕНИЮ АНИОНА

1) KNO3                      2) Na2S                3) ZnSO4

Ответ 2

8. ПОДВЕРГАЯ 1 ТОННУ Al2O3, СОДЕРЖАЩЕГО 10% ПРИМЕСЕЙ, ЭЛЕКТРОЛИЗУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ АЛЮМИНИЙ МАССОЙ, кг

1) 238,5                   2) 477             3) 530               4) 1000

Ответ 2

9. ФОРМУЛА МЕТАЛЛА, КОТОРЫЙ НАИБОЛЕЕ ЛЕГКО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИОНИЗИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ

1) Mg                  2) Ca                 3) Sr                4) Al

Ответ 3

10. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ РАСТВОРА СУЛЬФАТА НАТРИЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА

1) увеличивается               2) уменьшается               3) не изменяется

Ответ 1

11. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ВОДНОГО РАСТВОРА AgNO3 НА КАТОДЕ ОБРАЗУЕТСЯ

1) водород              2) серебро             3) азотная кислота

Ответ 2

12. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ СaCl2 НА КАТОДЕ ОБРАЗУЕТСЯ

1) хлороводород          2) кальций               3) водород

Ответ 3

13. ФОРМУЛА СОЛИ, ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ВОДНОГО РАСТВОРА КОТОРОЙ НА КАТОДЕ ОДНОВРЕМЕННО БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ИОНЫ МЕТАЛЛА И ИОН ВОДОРОДА

1) СuSO4               2) Zn(NO3)2          3) MgCl2

Ответ 2

14. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ 1 ЛИТРА РАСТВОРА ХЛОРИДА МЕДИ (II) НА КАТОДЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ 12,7 г МЕДИ. ОБЪЕМ ГАЗА, ВЫДЕЛИВШЕГОСЯ НА АНОДЕ РАВЕН, л

1) 1,12                2) 2,24                3) 4,48                4) 6,72

Ответ 3

15. ДВА ИНЕРТНЫХ ЭЛЕКТРОДА ОПУЩЕНЫ В РАСТВОРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 0,1 М ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ НИТРАТА МЕДИ (II) И НИТРАТА ЦИНКА. ПРИ ПРОПУСКАНИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРВЫМ НА КАТОДЕ БУДЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ

1) медь            2) цинк                3) оба металла выделяются одновременно

Ответ 1

16. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ВОДЫ НА АНОДЕ ИДУТ ПРОЦЕССЫ

1) окисление ОН-         2) окисление Н2          3) восстановление О2

Ответ 1

17. СОЛЬ, МАССА КОТОРОЙ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ВОДНОГО РАСТВОРА НЕ МЕНЯЕТСЯ

1) хлорид натрия                  2) нитрат калия          3) нитрат серебра

Ответ 2

18. СОЛЬ, ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ РАСТВОРА КОТОРОЙ ОКИСЛЯЮТСЯ  МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ

1) нитрат калия                   2) хлорид кальция           3) йодид калия

Ответ 1

19. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА СУЛЬФАТА НАТРИЯ НА АНОДЕ ОБРАЗУЕТСЯ

1) кислород            2) оксид серы (VI)              3) водород

Ответ 3

20. СОЛЬ, РАСТВОР КОТОРОЙ МОЖНО ХРАНИТЬ В АЛЮМИНИЕВОЙ ПОСУДЕ

1) карбонат натрия              2) хлорид меди             3) нитрат натрия

Ответ 3

21. НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕР РАСТВОРА ЭЛЕКТРОЛИТА. НАИБОЛЕЕ БЫСТРО БУДЕТ КОРРОЗИРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ ОНО СОДЕРЖИТ

1) окислитель в кислой среде                       3) окислитель в щелочной среде

2) восстановитель в кислой среде               4) восстановитель в щелочной среде

Ответ 1

22. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ В КАТОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАКАПЛИВАЕТСЯ

1) хлор      2) хлороводород           3) водород        4) гидроксид натрия    5) натрий

Ответ 4

23. С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛИЗА МОЖНО ПРОВОДИТЬ ОЧИСТКУ МЕТАЛЛОВ. ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ МЕДИ ПОДВЕРГАЮТ ЭЛЕКТРОЛИЗУ РАСТВОР ХЛОРИДА МЕДИ И ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АНОДА ИСПОЛЬЗУЮТ

1) медь            2) никель           3) графит       4) платину

Ответ 1

24. ВОДОРОД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ ВОДНОГО РАСТВОРА СОЛИ

1) нитрата серебра            2) хлорида меди         3) хлорида натрия        4) нитрата ртути (II)

Ответ 3